ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

Документация по планировке территории (проект межевания территории) жилого квартала 63:17:1002005 в границах городского поселения Рощинский

Волжского района Самарской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЯ ПРОЕКТА
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ТОМ 2

Директор

ООО «Федерация»		              	                                                                Д.В.Радаев

Кадастровый инженер                                                                                                  А.А.Иноземцева

Экз. №

Самара 2022 год

Книга 3. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть

| № п/п | Наименование | Лист |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание | 2 |
| 2 | Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования (раздел, объединение, перераспределение земельных участков, выдел из земельных участков) | 3 |
| 3 | Каталог координат образуемых земельных участков | 4 |
| 4 | Примечания | 5 |
| 5 | Чертежи материалов по обосновании проекта межевания территории | 6 |
| 6 | Приложение | 7 |

- Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,               в том числе возможные способы их образования (раздел, объединение, перераспределение земельных участков, выдел из земельных участков)

| N | Кадастровый _квартал | Обоз. ЗУ_Номер_ЗУ | Категория _земель | Вид_разрешенного использования | Код ВРИ | Тер зона | S Кв.м | Способ_образования_ЗУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63:17:1002005 | :ЗУ1 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | Ж | 6166 | образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| 2 | 63:17:1002005 | :ЗУ2 | Земли населенных пунктов | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2.1.1 | Ж | 9847 | образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 16013 |  |

## Каталог координат образуемых земельных участков

Земельный участок  :ЗУ1

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 94°4'22" | 69,42 | 372 059,66 | 1 397 853,66 |
| 2 | 95°51'22" | 17,25 | 372 054,73 | 1 397 922,90 |
| 3 | 186°11'2" | 28,31 | 372 052,97 | 1 397 940,06 |
| 4 | 184°56'58" | 57,37 | 372 024,82 | 1 397 937,01 |
| 5 | 275°6'45" | 30,97 | 371 967,66 | 1 397 932,06 |
| 6 | 276°9'58" | 7,63 | 371 970,42 | 1 397 901,21 |
| 7 | 5°17'15" | 25,61 | 371 971,24 | 1 397 893,62 |
| 8 | 277°1'53" | 50,16 | 371 996,74 | 1 397 895,98 |
| 9 | 7°29'6" | 57,27 | 372 002,88 | 1 397 846,20 |
| 1 |  |  | 372 059,66 | 1 397 853,66 |

Земельный участок  :ЗУ2

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 95°8'1" | 95,44 | 372 054,17 | 1 397 983,92 |
| 2 | 186°9'8" | 106,09 | 372 045,63 | 1 398 078,98 |
| 3 | 273°42'1" | 10,38 | 371 940,15 | 1 398 067,61 |
| 4 | 277°14'40" | 10,4 | 371 940,82 | 1 398 057,25 |
| 5 | 279°10'23" | 30,30 | 371 942,62 | 1 398 043,09 |
| 6 | 299°59'59" | 13,66 | 371 947,45 | 1 398 013,18 |
| 7 | 277°30'34" | 28,85 | 371 954,28 | 1 398 001,35 |
| 8 | 5°56'57" | 58,57 | 371 958,05 | 1 397 972,75 |
| 9 | 7°40'12" | 38,21 | 372 016,30 | 1 397 978,82 |
| 1 |  |  | 372 054,17 | 1 397 983,92 |

Примечания:

1. Территория проектирования находится вне береговой и вне водоохранных зон водных объектов. Поверхностные водные объекты отсутствуют (по сведениям генерального плана).
2. В границах проекта межевания территории отсутствуют особо охраняемые природные территории (ООПТ) местного и регионального значения, а так же виды растений и животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Самарской области (по сведениям генерального плана).
3. В границах разрабатываемого ПМТ имеются зоны с особыми условиями использования территории (охранные зоны инженерных сетей).
4. На территории проектирования (в границах формирования земельного участка) отсутствуют объекты регионального, федерального и местного значения. Территория застроена.
5. В соответствии с перечнями ОКН, утверждёнными постановлением Правительства Самарской Области от 05.05.2012 N243, постановлением Правительства Самарской области от 20.12.2012 N784, приказом Министерства культуры Самарской области от 04.02.2015 N5 на территории проектирования не выявлено объектов культурного наследия федерального , регионального и местного значения. Организация проведения экспертизы земельного участка, на этапе разработки проекта межевания территории не является обязательной.
6. Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным Кодексом. 
7. Формируемый земельный участок соответствует предельным (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков, установленных градостроительным регламентом зоны. Предельными параметрами разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства линии отступа от красных линий (линии регулирования застройки) на данной территории не требуются, так как территория не планируется к застройке. Формирование земельного участка необходимо только для благоустройства придомовой территории.
8. Красные линии не устанавливаются и не изменяются.
10. Территория проектирования не относится к землям лесного фонда.

Чертежи материалов по обоснованию проекта межевания

территории